## Slide 1: 计算机组织与体系结构 期中复习
2025.04

## Slide 2: 题型
单项选择题
分析计算(填空)题

## Slide 3
计算机组成与系统结构
第1章 绪论

## Slide 4: 第1章 绪论
计算机的发展历史
 | 硬件 | 编程/操作系统 | 代表机型
第1代 1946~1957 | 电子管、 电磁继电器 | 机器语言 | ABC: 专用 ENIAC: 通用 UNIVAC I: 商用
第2代 1958~1964 | 晶体管 磁芯存储器 | 监控程序 高级语言 | PDP-1: 小型机 IBM 7090: 大型机 CDC 6600: 超级计算机
第3代 1965~1971 | 中小规模集成电路、 磁芯存储器 | 高级语言 分时操作系统 | PDP-8、PDP-11 IBM 360: 系列机
第4代 1972~2010 | 大规模和超大规模集成电路、半导体存储器、微处理器 | DOS/Windows Unix/Linux Mac OS | 广泛使用微处理器。 IBM及其兼容PC， Apple Lisa、Cray-1
第5代 2010~今 | 巨大规模集成电路。 超大规模、超高速集成电路；多处理器、多核处理器。 | 性能持续提升，软件和通信变得与硬件同等重要。 无处不在；并行处理；更强调软件和算法；虚拟化技术。 | 
Notes: Atanasoff-Berry 计算机（简称ABC）：1937～1941
ENIAC（Electronic Numerical Integrator And Computer，电子数字积分计算机）：1946
ENIAC：/‘i: niæk/，埃尼阿克
PDP-11：是最早运行AT&T UNIX操作系统（用C语言开发）的计算机，最初的BSD UNIX操作系统也是在PDP-11上开发的。16位字长、8个16位的寄存器、最大32K字的主存寻址空间。

## Slide 5: 第1章 绪论
摩尔定律：芯片的集成度呈指数级增涨。
  集成电路芯片的集成度每18个月翻一番。
  直至今日，半导体工业还是按照DRAM每18个月、微处理器每24个月集成度翻倍的规律发展着。
计算机的基本组成
  硬件系统
  软件系统
  指令集体系结构(ISA)
    处理器支持的指令和指令的字节级编码。
    ISA是软件和硬件的分界面， 软件（程序）由 ISA 规定的“指令”组成。
    指令集体系结构（ISA）是区分不同处理器（CPU）的主要标准。
    ISA需要规定计算机中程序员可见的所有组件及操作，包括：

## Slide 6
指令集：处理器可执行的指令的集合。
  指令格式、操作种类、每种操作对应的操作数。
  数据类型：指令可以接受的操作数的类型。
  寻址方式：指令获取操作数的方式。
软件可见的处理器状态：
  寄存器组：寄存器的个数、名称（编号）、长度和用途。
  指令执行过程的控制方式，包括程序计数器、条件码定义 以及每条指令对状态的影响。
存储模型：
  内存组织：内存最大寻址空间和编址方式
  字节次序：操作数存放时按照大端还是小端方式存放
  存储保护
  虚拟存储器的管理方式
  输入输出接口的访问与管理方式
系统模型：
  处理器状态
  特权级别
  中断和异常的处理方式

## Slide 7: 第1章 绪论
冯诺依曼计算机：存储程序、程序控制
  运算器、存储器、控制器、输入/输出设备。
  指令和数据以二进制形式表示， 以同等地位存放在存储器中，并可按地址访问。
  将计算机要处理的问题用指令编成程序。
  在控制器的控制下，指令被逐条从存储器中取出来执行， 产生控制流，在控制流的驱动下完成指令的功能。
计算机的分类：Flynn分类法
  SISD（单指令流单数据流）
  SIMD（单指令流多数据流）
  MISD（多指令流单数据流）
  MIMD（多指令流多数据流 MIMD ）

## Slide 8: 第1章 绪论
阿姆达尔(Amdahl)定律的有关计算
单个部件可改进：
多个部件可同时改进：
计算机系统中某一部件由于采用某种更快的执行方式后， 整个系统性能的提高与这种执行方式的使用频率或占总执行时间的比例有关。

## Slide 9
计算机组成与系统结构
第2章 计算机系统中的 数据表示

## Slide 10: 第2章 计算机系统中的数据表示
定点数表示： 各种编码的定义、特点、表示数的范围、 和真值之间的转换、相互转换
  原码：浮点数尾数
  反码
  补码：有符号整数
  移码：浮点数阶码
  8421 BCD 码
补码的性质：
  符号位扩展
  算术右移、逻辑右移
  左移1位后不溢出的条件
字符编码：ASCII 码
移码
正数的补码
负数的补码
编码值与真值 线性正比
偏移量 1000…00

## Slide 11: 第2章 计算机系统中的数据表示
C语言中的整数类型：
  无符号整数
    8位：unsigned char
    16位： unsigned short
    32位： unsigned int
  有符号整数(补码)
    8位：char
    16位：short
    32位：int
C语言中的浮点数类型：
  符合IEEE754标准的32位单精度浮点数：float
  符合IEEE754标准的64位双精度浮点数：double

## Slide 12: 第2章 计算机系统中的数据表示
P54，习题 2.3
已知[x]补，求 x。
① [x]补＝ 1.1101101
x ＝ －0.00100112
② [x]补＝ 0.1010110
x ＝ 0.10101102
③ [x]补＝ 10000000
x ＝ －100000002
④ [x]补＝ 11010010
x ＝ －001011102
＝ -19/128 ＝ -0.1484375
＝ 43/64 ＝ 0.671875
＝ -27 ＝ -128
＝ -46

## Slide 13: 第2章 计算机系统中的数据表示
[X]补 = | 00111010 | [Y]补 = | 11000101
[2X]补 = |  | [2Y]补 = | 
[(1/2)X]补 = |  | [(1/4)Y]补 = | 
[-X]补 = |  | [-Y]补 = | 
[X]原 = |  | [Y]原 = | 
[X]反 = |  | [Y]反 = | 
[X]移 = |  | [Y]移 = | 
机器字长为8位，已知[X]补=3AH，[Y]补=C5H，求
01110100
00011101
11000110
00111010
00111010
10111010
P54，习题 2.6
10001010
11110001
00111011
10111011
11000100
01000101

## Slide 14: 第2章 计算机系统中的数据表示
[X]原 = | 00111010 | [Y]原 = | 10010110
[2X]原 = |  | [4Y]原 = | 
[(1/2)X]原 = |  | [(1/2)Y]原 = | 
[-X]原 = |  | [-Y]原 = | 
机器字长为8位，已知[X]原=3AH，[Y]原=96H，求
01110100
00011101
10111010
11011000
10001011
00010110

## Slide 15: 第2章 计算机系统中的数据表示
P54，习题 2.5
设x为定点小数，[x]补＝1. x6 x5 x4 x3 x2 x1 x0 ， 最高位是符号位。
① 若要 x＜-1/2，
x6 x5 x4 x3 x2 x1 x0 应满足什么条件？
-1 ≤ x ＜ -1/2
1.0000000 ≤ [x]补 ＜ 1.1000000
x6 = 0 ，x5～x0 任意
② 若要 -1/2≤x＜-1/4，
x6 x5 x4 x3 x2 x1 x0 应满足什么条件？
1.1000000 ≤ [x]补 ＜ 1.1100000
1000000 ≤ x6 x5 x4 x3 x2 x1 x0 ≤ 1011111
x6 = 1，x5 = 0，x4～x0 任意
≤ 1.0111111

## Slide 16: P55，习题 2.9
机器字长8位，定点整数，写出W、X、Y、Z的真值。
[W]补＝[X]原＝[Y]反＝ [Z]移＝00H
[W]补＝[X]原＝[Y]反＝ [Z]移＝80H
[W]补＝[X]原＝[Y]反 ＝[Z]移＝FFH
0
+0
+0
-128
-128
-0
-127
0
-1
-127
-0
+127

## Slide 17: 第2章 计算机系统中的数据表示
浮点数表示
  自定义格式
    尾数为纯小数，规格化形式，无隐藏的位。
    规格化尾数：特征；如何规格化。
      原码：S.1 xxx…xx
      补码：S.S xxx…xx
  IEEE754 格式：
    阶码：移码，偏移量 0111…11
    尾数：原码，S1. xxx…xx （小数点左侧的“1”隐藏）
    单精度格式与十进制真值之间的相互转换
  规格化浮点数可以表示的数据范围
负上溢
可表示的负数
零
负下溢
正下溢
可表示的正数
正上溢
0
数轴

## Slide 18: 第2章 计算机系统中的数据表示
IEEE 754 单精度浮点数格式
s | e[30:23] |  | f[22:0] | 
31 | 30 | 23 | 22 | 0
1个符号位
8 bit
23 bit
·
23位尾数: 原码表示
s1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
× 2 yyyyyyyy
8位阶码: 移码表示
隐藏
偏移量: 01111111
11111111
11111110
……
10000000
01111111
01111110
……
00000001
00000000
→ +128
→ +127
……
→ 1
→ 0
→ -1
……
→ -126
→ -127
特殊标记，表示 +∞、-∞、NaN
特殊标记，表示 机器零、非规格化数
正常阶码可以表示数的范围
隐含
隐含
s 0 . xxx……xxx
× 2-126
没有隐藏的 “1”
最小
阶码

## Slide 19: 第2章 计算机系统中的数据表示
IEEE 754 单精度浮点数格式
s | e[30:23] |  | f[22:0] | 
31 | 30 | 23 | 22 | 0
单精度格式位模式 | IEEE浮点数的值
0＜e＜255 | (－1)s×2e-127×1. f (规格化数)
e＝0；f ≠0（ f 中至少有一位不为零） | (－1)s×2-126×0. f (非规格化数)
e＝0；f ＝0（ f 中所有位均为零） | (－1)s×0.0 （有符号的零）
s＝0；e＝255；f ＝0（ f 中所有位均为零） | ＋INF （正无穷大）
s＝1；e＝255；f ＝0（ f 中所有位均为零） | －INF （负无穷大）
s＝u；e＝255；f ≠0 （ f 中至少有一位不为零） | NaN （非数）
IEEE 754单精度格式位模式表示的值
规格化数，也叫“正规数”
非规格化数，也叫“非正规数”、“次正规数”

## Slide 20: 第2章 计算机系统中的数据表示
通用名称 | 浮点数的 IEEE754 编码（二进制） | 十进制真值
＋0 | 0 00000000 000…00 | ＋0.0
－0 | 1 00000000 000…00 | －0.0
1 | 0 01111111 000…00 | 1.0
2 | 0 10000000 000…00 | 2.0
最大规格化数 | 0 11111110 111…11 | 3.40282347×10+38
最小正规格化数 | 0 00000001 000…00 | 1.17549435×10-38
最大非规格化数 | 0 00000000 111…11 | 1.17549421×10-38
最小正非规格化数 | 0 00000000 000…01 | 1.40129846×10-45
＋∞ | 0 11111111 000…00 | 正无穷
－∞ | 1 11111111 000…00 | 负无穷
非数 | 0 11111111 100…00 | NaN（不惟一）
IEEE 754 单精度格式二进制位与其对应的浮点数真值举例
Notes: (2-2-23)×2127
1.0×2-126
(1-2-23)×2-126
2-23×2-126

## Slide 21: 第2章 计算机系统中的数据表示
P56，习题 2.18
以 IEEE 754 短浮点数格式(32位)表示下列十进制数。
② -365.59375
＝ -1 0110 1101.100112
1 100 0011 1 011 0110 1100 1100 00……0
C3B6CC00 H
④ -35/8
＝-1000112×2-3
＝-1.000112×22
1 100 0000 1 000 1100 0000 00……0
C08C0000 H
＝ -1.0110 1101 1001 12×28

## Slide 22
已知带符号整数用补码表示，
float 型数据用 IEEE 754 标准表示，
假定变量 x 的类型只能是 int 或 float。
当 x 的机器数为 C800 0000H 时，x 的值可能是：
-7×227
-216
217
25×227
A
B
C
D
2020全国硕士研究生招生考试 计算机学科专业基础 一、单项选择题 第13题
float : 1100 1000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
-1.0×2n
n ＝[n]移－011111112
＝100100002－100000002＋1
＝000100012
int :
1100 1000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
-0011 1000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
-7×227
＝17
＝ -217
提交
单选题
2分
Notes: float : 1100 1000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
-1.0×2n
n＝[n]移－011111112
＝100100002－100000002＋1
＝000100012
＝17
int :
1100 1000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
-0011 1000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
-7×227

## Slide 23: 第2章 计算机系统中的数据表示
【总结】IEEE754标准的移码与真值之间的转换：
IEEE754标准的移码
真值的补码
① 加 1
② 符号位取反
真值的补码
① 符号位取反
② 减 1
IEEE754标准的移码
[X]标准移码＝[X]754移码＋1
[X]754移码＝[X]标准移码－1
偏移量为
1000……00
偏移量为
0111……11

## Slide 24: 第2章 计算机系统中的数据表示
8421 BCD 码
字符编码
  ASCII码：7位→单字节， 传输时可以加1位奇偶校验位。
  汉字编码
    GB18030：双字节、四字节
    UTF-8：三字节

## Slide 25: 第2章 计算机系统中的数据表示
8421 BCD 码
【例】用一个字节，表示无符号数 64。
用无符号二进制整数表示：
0100 0000 2
（范围：0～255）
用压缩的BCD码表示：
0110 0100 2
（范围：0～99）
解释成 BCD 码：
40
解释成无符号二进制整数：
100

## Slide 26: 第2章 计算机系统中的数据表示
检错与纠错编码
  奇偶校验
  海明码
    纠正一位错误，需几位编码
    海明码编码方法
  循环冗余校验(CRC)码
2k ≥ n＋k＋1
数据
校验码
n位
k位
码字：m位
要求可以纠正1位错误，
设计码字格式：

## Slide 27: 第2章 计算机系统中的数据表示
约定生成多项式为G(x)＝x3＋x＋1，试计算下述信息字的CRC编码字，并在接收端进行除法校验。
① 1010110
P56，习题 2.21
生成多项式：1011
1010110000
1011
1011
1
1
1
0
1
0
0
1
1011
101
0
1
1011
1
0
0
0
0
1010110100
1010110100
1011
1011
1
1
1
0
1
0
0
1
1011
101
1
1
1011
0
0
0
0
0

## Slide 28: 第2章 计算机系统中的数据表示
假设正在使用的一种纠错码可以校正长度为8的存储字的全部单位错误。计算结果表明，需要4位校验位，编码字的全部长度为12位。编码字的产生方式采用本章介绍的海明算法。现在接收器收到如下代码字：010111010110，假定采用偶校验，请问收到的这个字是否为合法的编码字？ 如果不是，根据纠错编码，指出错误发生在哪一位？
P56，习题 2.23
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
出错位置：1＋8＝9，即 D4
纠错后的数据：010010112
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
×
√
√
×

## Slide 29
计算机组成与系统结构
第3章 运算方法与运算器

## Slide 30: 第3章 运算方法与运算器
定点数运算
  加减运算
    用补码实现：符号位参与计算。
    溢出的判断
      双符号位判决法
      进位判决法
      根据运算前后的符号位进行判别：
        异号数相加，必不溢出。
        同号数相加，和的符号位改变则溢出。
    实现：行波进位、先行进位，各自特点。
    BCD数加法，何时需要加6修正。
  乘法运算：
    原码一位乘法：步骤数与什么有关？
    补码一位乘法(布斯法)
  除法运算：原码加减交替法
加、乘、除的各种实现方法中，
哪种更快？

## Slide 31: 第3章 运算方法与运算器
行波进位加法器
行波进位的4位加法/减法器
M＝0
做加法
0
0
0
0
0
Y3
Y2
Y1
Y0

## Slide 32: 第3章 运算方法与运算器
行波进位加法器
行波进位的4位加法/减法器
M＝1
做减法
1
1
1
1
1
Y0
Y1
Y2
Y3

## Slide 33: 教材 P93，习题 3.15
若已知 [2X]补 ＝1.1001001，
[Y/2]原＝1.0101100， 试利用变形补码计算[X＋Y]补＝?
并判断结果有无溢出。（舍入采用截尾法）
[2X]补 ＝ 1.1001001
[X]补 ＝ 1.1001001
1001001
1
1
[Y/2]原＝1.0101100
0101100
[Y]原＝1.
0
[Y]补＝1.
0101000
11.0101000
11.1100100
＋
11.0001100
无溢出
[X]补
[Y]补
[X＋Y]补
如何判断原码左移会不会溢出?
此页有动画， 需在PowerPoint中播放

## Slide 34: 教材 P93，习题 3.16
若已知 [X/2]补 ＝1.1001001，
[2Y]原＝1.0101100， 试利用变形补码计算[X＋Y]补＝?
并判断结果有无溢出。
[X/2]补 ＝1.1001001
[2Y]原＝1.0101100
1
.
1
001001
0
[X]补 ＝
0101100
0
[Y]原＝1.
[Y]补＝1.
1101010
11.1101010
11.0010010
＋
10.1111100
溢出
[X]补
[Y]补
[X＋Y]补
如何判断补码左移会不会溢出?
此页有动画， 需在PowerPoint中播放

## Slide 35: P94，习题 3.20
3.20 ① 用Booth法求乘积。
X ＝ －0.1101
[X]补＝ 11.0011
[-X]补＝ 00.1101
Y＝ ＋0.0110
[Y]补＝ 0.0110
符号
D
A
A-1
操作说明
00 0000
00110 0
(部分积)
(乘数)
00 0000
+0
00 0000
00011 0
右移1位
+[-X]补
00 1101
00 1101
00 0110
10001 1
右移1位
+0
00 0000
00 0011
01000 1
右移1位
+[X]补
11 0011
11 0110
11 1011
00100 0
右移1位
+0
00 0000
11 1011
0010
不移位
∴ [X·Y]补＝1.10110010
11 1101
10010
右移1位
.

## Slide 36: 第3章 运算方法与运算器
原码除法：加减交替法
符号 | 被除数(余数) |  | 操作
 | D | A | 
0 0 |  |  | 第一行为 ¦X¦，数值位扩展到 ¦Y¦ 数值位的2倍
 |  |  | 左移1位
 |  |  | －¦Y¦
 | …… |  | 
 | 余数 | 商 | 
加减交替法的运算法则：（ |X|÷|Y| ）
若余数R≥0, 则商上1，余数左移一次，减 |Y| ( 加 [-|Y|]补 )；
若余数R＜0, 则商上0，余数左移一次，加 |Y| ( 加 |Y| )。
先求|X|、|Y|、[－|Y|]补
商的符号位单独处理（异或）

## Slide 37: P94，习题 3.21
3.21 ② 用原码加减交替法，求X÷Y。
X ＝ ＋0.1001110001
Y ＝ －0.10101
[|X|]原＝ 0.1001110001
[|Y|]原＝ 0.10101
[-|Y|]补＝ 1.01011
商符＝0⊕1＝1
符号
被除数(余数)
操作
00 1001110001
左移1位
∴ [X÷Y]原＝1.11101
余数＝0.10000×2-5
R≥0, 商1
01 0011100010
11 01011
－|Y|
00 1001000011
左移1位
01 0010000110
11 01011
－|Y|
00 0111100111
R≥0, 商1
左移1位
－|Y|
00 1111001110
11 01011
00 0100101111
R≥0, 商1
左移1位
－|Y|
00 1001011110
11 01011
11 1110111110
R＜0, 商0
左移1位
＋|Y|
11 1101111100
00 10101
00 1000011101
R≥0, 商1
商
余数
D A

## Slide 38: P94，习题 3.21
3.21 ① 用原码加减交替法，求X÷Y。
X ＝ －0.1010100000
Y ＝ ＋0.11011
[|X|]原＝ 0.1010100000
[|Y|]原＝ 0.11011
[-|Y|]补＝ 1.00101
商符＝1⊕0＝1
符号
被除数(余数)
操作
00 1010100000
左移1位
∴ [X÷Y]原＝1.11000
余数＝1.11000×2-5
R≥0, 商1
01 0101000000
11 00101
－|Y|
00 0111100001
左移1位
00 1111000010
11 00101
－|Y|
00 0001100011
R≥0, 商1
左移1位
－|Y|
00 0011000110
11 00101
11 0101100110
R＜0, 商0
左移1位
＋|Y|
10 1011001100
00 11011
11 1000101100
R＜0, 商0
左移1位
＋|Y|
11 0001011000
00 11011
11 1110111000
R＜0, 商0
商
余数
D A
00 11011
＋|Y|, 恢复余数
00 11000

## Slide 39: 第3章 运算方法与运算器
浮点数的加减法运算
  对阶
  尾数求和/差
  运算结果规格化、舍入
浮点数的乘/除法运算
  阶码加/减（补码加法 或 移码加法）
  尾数乘/除（布斯法、原码加减交替法）
  运算结果规格化：左归、右归，最多只需1次。
  舍入
运算器的结构：单总线、双总线、三总线
  特点
  暂存器的个数
右归阶码加；左归阶码减
尾数溢出不代表浮点数溢出
尾数右移阶码加

## Slide 40: P94，习题 3.27 ①
设浮点数字长为12位，阶码为5位(含1位符号)，尾数为7位(含1位符号)。阶码用移码、尾数用补码表示。将下列各数按浮点数相加减的步骤计算 X±Y。
(1)
【解】
X＝(1011)2×2-8＝(0.1011)2×2-4，
∴[X]浮＝01100; 0.101100
Y＝(100011)2×2-9＝(0.100011)2×2-3，
∴[Y]浮＝01101; 0.100011
① 对阶
② 尾数求和/差
③ 规格化
④ 舍入处理

## Slide 41: P94，习题 3.27 ①
① 对阶
求阶差：
[ΔE]补＝[EX]移＋[[EY]移]求补＝01100＋10011＝11111，
EX＜EY，X的尾数右移1位，阶码加1，
[X]’浮＝01101; 00.010110
∴ [X]’浮 ＝ 01101; 00.010110
[Y]浮 ＝ 01101; 00.100011
[X]浮＝01100; 0.101100
[Y]浮＝01101; 0.100011

## Slide 42: P94，习题 3.27 ①
② 尾数求和/差：
[X]’浮 ＝ 01101; 00.010110
[Y]浮 ＝ 01101; 00.100011
00.010110
＋00.100011
00.111001
00.010110
＋11.011101
11.110011
③ 规格化：
已经是规格化尾数，
∴ [X＋Y]浮
＝01101; 0.111001
左规：
尾数左移2位，阶码减2，
∴ [X－Y]浮
＝01011; 1.001100
11101
＋11110
11011
④ 舍入处理：
无需舍入。

## Slide 43: P94，习题 3.27 ①
设浮点数字长为12位，阶码为5位(含1位符号)，尾数为7位(含1位符号)。阶码用移码、尾数用补码表示。将下列各数按浮点数相加减的步骤计算 X±Y。
(1)
【验证】
[X＋Y]浮 ＝01101; 0.111001
X＋Y ＝0.1110012×2-3＝1110012×2-9＝57/512
[X－Y]浮 ＝01011; 1.001100
X－Y ＝-0.11012×2-5＝-11012×2-9＝-13/512